## Slide 1
Jornada de Capacitación
“Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia”
Parte 2 – Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores.
Cochabamba – Bolivia
29 de noviembre de 2018.
www.wearefactor.com

## Slide 2
1. Tema de Mitigación en el Marco del Acuerdo de Paris (AP).
2. Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
Esquema de la ponencia
2. Propósito de la presentación.

## Slide 3
Tema de Mitigación en el Marco del Acuerdo de Paris (AP).
http://www.pnuma.org/cambio_climatico/publicaciones/Acuerdo%20de%20Par%C3%ADs%20-%20Sumario%20Ejecutivo.pdf
EL documento titilado “El Acuerdo de París y los medios de implementación: su importancia para América Latina y el Caribe”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sobre el tema de Mitigación dice.

## Slide 4
Si bien los objetivos de la consultoría son desarrollar tendencias de emisión de referencia para el sector eléctrico boliviano y cuantificar el potencial de reducción de emisiones para este sector, el propósito de esta presentación el mostrar otras metodologías que podrían ser útiles en el monitoreo del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el CDN de Bolivia en otros sectores que no sean el Sector Eléctrico Boliviano.
Propósito de la presentación.

## Slide 5
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavcDZ6fPeAhXOs1kKHX8YD-oQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fcdm.unfccc.int%2Fmethodologies%2Fdocumentation%2Fmeth_booklet.pdf&usg=AOvVaw03-R9_R0jVrH8oq16aD96E
Las metodologías aprobadas y propuestas que están bajo análisis, clasificadas por tipo y tamaño, se encuentran disponibles en el sitio web de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Libro de Metodologías publicado por la CMNUCC es una fuente importante de información relacionada con las diversas metodologías y los tipos de proyectos viables.

## Slide 6
El contenido del Libro de Metodologías incluye:
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavcDZ6fPeAhXOs1kKHX8YD-oQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fcdm.unfccc.int%2Fmethodologies%2Fdocumentation%2Fmeth_booklet.pdf&usg=AOvVaw03-R9_R0jVrH8oq16aD96E

## Slide 7
El contenido del Libro de Metodologías incluye (Cont):
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavcDZ6fPeAhXOs1kKHX8YD-oQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fcdm.unfccc.int%2Fmethodologies%2Fdocumentation%2Fmeth_booklet.pdf&usg=AOvVaw03-R9_R0jVrH8oq16aD96E

## Slide 8
Ejemplos de Presentación de metodologías en el “Libro de Metodologías”:
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavcDZ6fPeAhXOs1kKHX8YD-oQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fcdm.unfccc.int%2Fmethodologies%2Fdocumentation%2Fmeth_booklet.pdf&usg=AOvVaw03-R9_R0jVrH8oq16aD96E

## Slide 9
El Sitio Oficial donde se presentan las Metodologías y sus actualizaciones es:
https://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores

## Slide 10
Cada Metodología tiene una Ficha especial con la ultima versión y las modificaciones que ha tenido:
https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/KMH6O8T6RL3P5XKNBQE2N359QG7KOE
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores

## Slide 11
Las metodologías de línea de base y de monitoreo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en Ingles) incluyen las guías y procedimientos que se deben utilizar para demostrar la adicionalidad de un proyecto, para identificar el escenario de línea de base, para calcular las reducciones de emisiones resultantes de la implementación del proyecto, y para la implementación del plan de mediciones. Existen metodologías para cada tipo de proyecto, que incluyen condiciones de aplicabilidad específicas, que el proyecto que las utiliza debe cumplir.
Las metodologías aprobadas y propuestas que están bajo análisis, clasificadas por tipo y tamaño, se encuentran disponibles en el sitio web de la UNFCCC. El Libro de Metodologías publicado por la UNFCCC es una fuente importante de información relacionada con las diversas metodologías y los tipos de proyectos viables.
Las metodologías de línea base y monitoreo aparecen juntas en el mismo documento metodológico.
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/acerca/metodologias/ y elaboración Propia
Algunas Observaciones y Recomendaciones sobres la Metodologías UNFCCC

## Slide 12
De acuerdo con el tipo y escala del proyecto, las metodologías de la UNFCCC se clasifican en cuatro categorías:
  Metodologías para proyectos de gran escala;
  Metodologías para proyectos de pequeña escala;
  Metodologías para actividades de proyecto de forestación y reforestación de gran escala;
  Metodologías para actividades de proyecto de forestación y reforestación de pequeña escala.
Cada metodología está relacionada con una o más categorías sectoriales, clasificadas de acuerdo a los tipos de industria en que se clasificarían los proyectos de esta metodología, lo que permite una categorización más extensa en base a tipos de tecnologías.
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/acerca/metodologias/

## Slide 13
Metodologías para proyectos de gran escala
Las metodologías se han desarrollado básicamente de manera ascendente, esto es, los desarrolladores del proyecto diseñan metodologías nuevas basadas en sus proyectos de reducción de emisiones, para posteriormente enviarlas para su aprobación a la Junta Ejecutiva del UNFCCC. Las metodologías de gran escala aprobadas, originalmente desarrolladas para un proyecto específico, pueden utilizarse posteriormente para otros proyectos similares que cumplan con las condiciones de aplicabilidad especificadas en la metodología. Una metodología consolidada (ACM en inglés) es el resultado de la consolidación de varias metodologías similares en una sola.
En algunos casos, el proyecto apunta a la reducción de diversos tipos de GEI mediante una combinación de actividades, las cuales no pueden ser cubiertas por una sola metodología, por lo que se deben utilizar varias metodologías al mismo tiempo.
De forma alternativa, en el caso de que un proyecto no pueda utilizar ninguna de las metodologías existentes, se puede proponer una nueva metodología o en el caso de que las diferencias entre el proyecto y una metodología existente sean menores, el proponente de proyecto podrá solicitar una Revisión de ésta.
Finalmente, y en el caso de que se encuentre ambigüedad en una metodología es posible solicitar una Aclaración de la misma.
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/acerca/metodologias/

## Slide 14
Metodologías para proyectos de pequeña escala
Hay metodologías disponibles para actividades de proyecto de pequeña escala, que proveen metodologías de línea base y de monitoreo simplificadas. Las metodologías se han venido produciendo de modo distinto a las de gran escala, ya que para pequeña escala, el desarrollo se ha realizado de modo descendente desde la desde el Panel de Expertos, sin que haya sido necesario que algún interesado la presente.
Se aplican para las metodologías de pequeña escala las mismas consideraciones sobre pedidos de revisión o aclaración.
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/acerca/metodologias/

## Slide 15
Metodologías para proyectos forestales
Las metodologías de Forestación y Reforestación son herramientas utilizadas para definir cambios en las existencias de carbono dentro de los límites del proyecto.
Los proyectos de Forestación y Reforestación pueden aplicar metodologías simplificadas de pequeña escala si cumplen los criterios de elegibilidad aplicables.
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/acerca/metodologias/

## Slide 16
Herramientas metodológicas
Dado que muchos procedimientos y guías son comunes a varias metodologías, se ha procedido a extraerlos de las mismas y presentarlos en documentos separados. Las herramientas y los procedimientos más comunes son:
  Herramienta combinada para identificar el escenario de línea de base y demostrar adicionalidad
  Herramienta para calcular el factor de emisión de un sistema eléctrico
  Guía para la evaluación del análisis de inversión
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/acerca/metodologias/

## Slide 17
Algunas recomendaciones sobre el uso de las Metodologías UNFCCC para revisión, notificación y verificación de los CDN de los países dentro del marco del Acuerdo de Paris
Se debe trabajar siempre con las metodologías vigentes y aprobadas.
Se debe asegurar que se apliquen las herramientas metodológicas que corresponden a cada metodología.
Hasta que no se desarrollen Metodologías específicas para la revisión, notificación y verificación de los CDNs de los países dentro del marco del Acuerdo de Paris, se pueden transferir los elementos claves de estas herramientas UNFCCC para cuantificar reducciones y para esto seleccionaremos los elementos más importantes.
Presentación general de las metodologías y herramientas de la UNFCCC disponibles para diferentes sectores
http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/acerca/metodologias/

## Slide 18
La Herramienta Metodológica de la UNFCCC para calcular el factor de emisión de un sistema eléctrico se la conoce como Tool 07
Metodología para el cálculo del Factor de Emisión.
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 19
Las metodologías aprobadas del UNFCCC requieren que el factor de emisión de un sistema eléctrico sea calculado de acuerdo con la herramienta metodológica correspondiente: ¨Tool to calculate the emission factor for an electricity system¨ (versión 7.0).
Esta herramienta se puede aplicar para estimar el OM, BM y / o CM al calcular las emisiones de referencia para una actividad de proyecto que sustituye a la red eléctrica, que es donde una actividad de proyecto suministra electricidad a una red o una actividad de proyecto que produce ahorros de electricidad que podrían han sido proporcionados por la red (por ejemplo, proyectos de eficiencia energética del lado de la demanda).
Bajo esta herramienta, el factor de emisión para el sistema de electricidad del proyecto puede calcularse solo para las plantas de energía de la red o, como opción, puede incluir plantas de energía fuera de la red.
La fecha de entrada en vigor de esta herramienta metodológica 07 es la fecha de publicación del informe de la reunión EB 100 el 31 de agosto de 2018.
Esta herramienta propone varias opciones para el cálculo del factor de emisión. En las siguientes diapositivas se las describen por su relevancia en el trabajo realizado.
Herramienta metodológica 07
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 20
El procedimiento para aplicar esta Herramienta metodológica 07 incluye los siguientes seis pasos
Paso 1: Identificar los sistemas eléctricos relevantes;
Paso 2: elija si desea incluir las plantas de energía fuera de la red en el sistema eléctrico del proyecto (opcional);
Paso 3: Seleccione un método para determinar el margen de operación (OM);
Paso 4: Calcule el factor de emisión del margen de operación de acuerdo con el método seleccionado;
Paso 5: Calcular el factor de emisión del margen de construcción (BM);
Paso 6: Calcule el factor de emisión de margen (CM) combinado.
El cálculo del factor de emisión del margen operativo (EFgrid, OM, y) se basa en uno cuarto métodos que, por su relevancia con el trabajo realizado, se describen en las siguientes diapositivas.
Herramienta metodológica 07 (Cont.)
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 21
Opciones de cálculo del factor de emisión del margen de operación (¨operating margin¨: OM). El margen de operación representa el efecto de un nuevo proyecto de generación sobre el despacho de energía de las plantas que hacen parte del sistema eléctrico. La herramienta metodológica 07 ofrece cuatro opciones para el cálculo del factor de emisión del margen de operación, cuyas ventajas y desventajas se discuten a continuación:
Margen de operación promedio (average OM). El cálculo del factor de emisión del margen de operación promedio es sencillo, requiriendo poca información. Bajo esta opción, el factor de emisión del margen de operación se obtiene como una razón simple entre las emisiones totales del sistema eléctrico y la generación total del sistema. Esta opción de cálculo permite reflejar en el valor del factor de emisión la incorporación progresiva de fuentes renovables al sistema. De esta manera, sería posible hacer seguimiento al progreso en la implementación de un NDC. Esta opción de cálculo requeriría una pequeña desviación con respecto la herramienta del UNFCCC, pero la opción sería válida durante todo el periodo cubierto por el NDC (2010 – 2030). Las reducciones de emisiones de GEI estimadas bajo esta opción son más conservadoras que las obtenidas con otros métodos. Los valores obtenidos del cálculo bajo esta opción son simples de comunicar y explicar.
Herramienta metodológica 07 (Cont.)
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 22
Opciones de cálculo del factor de emisión del margen de operación (¨operating margin¨: OM). La segunda opción para el cálculo del factor de emisión del margen de operación es:
Margen de operación simple (simple OM). El cálculo del factor de emisión del margen de operación simple es similar al seguido bajo para el margen de operación promedio, con la excepción de que se excluye del cálculo la generación de energía por plantas con bajo costo de generación (p.ej. hidroeléctricas, parques eólicos, etc.). De acuerdo con la herramienta del UNFCCC, esta opción de cálculo solo es válida si la generación anual por plantas con bajo costo de generación representa menos del 50% de la generación anual del sistema eléctrico. Bajo el escenario propuesto por el NDC de Bolivia, está condición dejaría de ser cumplida y la opción dejaría de ser válida. Adicionalmente, ya que el factor de emisión del margen de operación simple excluye del cálculo la generación por fuentes renovables, la adición de capacidad de generación con este tipo de tecnologías no se reflejaría en el cálculo del factor emisión del sistema eléctrico bajo el escenario de implementación del NDC (i.e. el factor de emisión del margen de operación simple solo tiene en cuenta las emisiones y generación del parque térmico). Las reducciones de emisiones de GEI estimadas bajo esta opción son menos conservadoras que las obtenidas con otros métodos pero más parecidas a los valores obtenidos por el margen de operación con análisis del despacho (dispatch data analysis OM) realizados para proyectos Registrados de Bolivia. Los valores obtenidos del cálculo bajo esta opción son también simples de comunicar y explicar.
Herramienta metodológica 07 (Cont.)
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 23
Opciones de cálculo del factor de emisión del margen de operación (¨operating margin¨: OM). Las dos ultimas opciones para el cálculo del factor de emisión del margen de operación son:
Margen de operación simple ajustado (simple adjusted OM). Esta opción de cálculo es una variación del margen de operación simple, que refleja condiciones de la operación del sistema eléctrico en las que plantas de bajo costo son despachadas en el margen (i.e. últimas plantas incluidas en el orden de despacho para cubrir la demanda). A diferencia de las dos opciones anteriores, esta opción requiere la manipulación de información horaria de demanda del sistema eléctrico. El cálculo del factor de emisión del margen de operación es más complejo que bajo opciones anteriores. Esta opción de cálculo sería válida durante todo el periodo de implementación del NDC. Los resultados de esta opción son más difíciles de interpretar y comunicar.
Margen de operación con análisis del despacho (dispatch data analysis OM). Esta opción requiere información sobre la generación horaria real del proyecto en cuestión para el cual se hace el cálculo. Por esta razón, esta opción no es relevante para la aplicación buscada.
Herramienta metodológica 07 (Cont.)
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 24
Opciones para la actualización del factor de emisión. La herramienta metodológica 07 permite dos opciones para la actualización del factor de emisión del sistema eléctrico:
Ex-ante. Bajo esta opción, el factor de emisión del sistema eléctrico se calcula en un momento determinado y permanece constante.
Ex-post. Esta opción requiere la actualización anual del factor de emisión del sistema eléctrico.
Herramienta metodológica 07 (Cont.)
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 25
Las Metodologías aprobadas del UNFCCC para el cálculo de emisiones y reducciones de emisiones correspondientes a los tipos de proyecto identificados por el Ministerio de Energías de Bolivia son:
ACM0002. Metodología consolidada para generación con fuentes renovables conectada a la red (Grid-connected electricity generation from renewable sources). Esta metodología es aplicable a proyectos de generación eléctrica a partir de:
  hidroenergía;
  energía eólica;
  energía solar;
  energía geotérmica; y/o
ACM0025. Metodología consolidada para proyectos de nuevas plantas de generación con gas natural
ACM0007. Metodología consolidada para la conversión de ciclo abierto a ciclo combinado
Herramienta metodológica 07 (Cont.)
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 26
Para efectos de estimar las emisiones y reducciones de emisiones de nuevas adiciones de capacidad al sistema eléctrico boliviano en el contexto del NDC de Bolivia, se recomienda calcular el factor de emisión del sistema eléctrico utilizando un factor de emisión del margen de operación promedio (average OM). Esta opción se recomienda debido a la facilidad de cálculo y de comunicación de resultados. Haciendo pequeñas desviaciones a la herramienta del MDL, la opción se mantendría válida durante todo el periodo de implementación del NDC.
  Sin embargo, se hace notar que en el periodo histórico 2010 2017 la generación anual por plantas con bajo costo de generación representa menos del 50% de la generación anual del sistema eléctrico lo que correspondería utilizar el Margen de operación simple (simple OM) Y este método no sería al apropiado en los escenarios cuando la generación anual por plantas con bajo costo de generación representé más del 50% de la generación anual del sistema eléctrico.
  Toda vez que ambos métodos tienen pequeñas deviaciones, debido a si la generación anual por plantas con bajo costo de generación representa menos o más del 50% de la generación anual del sistema eléctrico bajo los diferentes escenarios, este calculo se realizó con ambos métodos.
Recomendaciones

## Slide 27
Se recomienda también estimar las reducciones de emisiones por nuevas adiciones de capacidad utilizando un factor de emisión del sistema eléctrico fijo, calculado ex-ante para el año 2010. Se propone el año 2010, por tratarse éste del año base del NDC boliviano. Factores de emisión del sistema eléctrico calculados en años posteriores a 2010 van a reflejar el escenario de implementación del NDC boliviano, que incorporaría progresivamente adiciones de capacidad con fuentes de energía renovable. Este escenario, en el que se suma generación con fuentes renovables, no correspondería ya al escenario de línea base contra el cual se deben estimar las reducciones de emisiones de acciones alineadas al NDC.
Además del factor de emisión del sistema eléctrico calculado ex-ante para 2010, se recomienda el cálculo anual del factor de emisión del sistema eléctrico siguiendo las mismas opciones metodológicas. Este factor de emisión se compararía con el calculado para 2010, ofreciendo una medida sencilla del progreso en la implementación del NDC. Bajo esta asignación se calculará el factor de emisión para el año más reciente para el cual exista información completa.
Las emisiones de proyectos de generación con gas natural o fuentes de energía renovable se estimarían a partir de elementos de las metodologías del UNFCCC ACM0007, ACM0025 y ACM0002. Las emisiones de metano producto de nuevos embalses de proyecto hidroeléctricos no se estimarán como parte de esta asignación, pero se hará referencia al tratamiento dado a estas emisiones por la metodología ACM0002.
Recomendaciones (Cont.)

## Slide 28
www.wearefactor.com
¡Muchas gracias!
rsoto@consot.com